Руководство по монтажу сайдинга NOVIK

Технология монтажа для всех изделий одинаковая. (Изображения могут отличаться от изделия, находящегося в коробке).

1.Установите начальную полосу в самой нижней точке конструкции. Она обязательно должна быть установлена ровно. Закрепите полосу через каждые 12 дюймов (30,5 см) (см. рис. 1).

Мы рекомендуем оцинкованный кровельный гвоздь, который войдет в элемент деревянного каркаса на 1,5 дюйма (3,8 см). Выбирая длину оцинкованного кровельного гвоздя, учитывайте толщину обрешетки. При креплении на кладку используйте крепежные винты-саморезы Тарсоп 3/16 дюйма (4,1625 мм) с плоскоконической головкой, которые должны войти в кладку на 1 дюйм (2,54 мм). При выборе длины такого крепежного винта учитывайте толщину нанесенного на кладку изоляционного материала.

рис.1

2.На каждом углу стены установите вертикальное основание уголка А. Оставьте между основанием уголка А и начальной полосой В зазор около полдюйма (12,7 мм) (см. рис. 2а). Если кроется только одна секция стены, завершите отделку вертикальным J-образным обрамлением.

3.Всегда двигайтесь слева направо и от нижней точки вверх. Отрежьте панель с левого края по прямой линии (см.рис. 2Ь). Когда вы начинаете разметку, настоятельно рекомендуем учитывать длину стены, чтобы в конце у вас не остался незакрытым небольшой кусок стены. Вставьте панель в начальную полосу и проверьте, чтобы все крючки на нижнем краю панели встали на место. Надвиньте панель на основание уголка и оставьте зазор 3/16 дюйма (4,7625 мм) на возможное расширение панели. Закрепите минимум пять точек на крепежной планке. Оставьте между обшивкой и крепежными деталями зазор 1/32 дюйма (0,8 мм). Установив все панели в правильное положение, закрепите их в центральных отверстиях, обеспечив равное расширение или сжатие с каждой стороны (см. рис. 2с).

Примечание: если панель обрезана, нужно сделать новую центральную точку, проколов отверстие диаметром 3/16 дюйма (4,7625 мм) на той же высоте, что и продолговатые крепежные отверстия.

рис.2(a,b,c)

4.Продолжайте первый ряд, прикрепляя крючки, находящиеся на нижнем горизонтальном краю каждой панели (см. рис. За) к начальной полосе и надвигая панель на предыдущую (см. рис ЗЬ).

Важно: Для расширения / сжатия: На верхнем правом углу панели имеется указатель температурного графика, который показывает, какой зазор необходимо оставлять между панелями в зависимости от окружающей температуры в момент установки.

рис.3(a,b)

5.Перед тем, как перейти к следующему ряду, проверьте, чтобы высота уголка была такой же, как высота панели. Убедитесь, что растворные линии совпадают. Закрепив все ряды панелей, защелкните уголки на основании. Если вы работаете с панелями под камень, растворные линии, как правило, не совпадают, поэтому выровняйте самый нижний камень. При работе с панелями под тесаный камень верхний уголок выше панели на 3/8 дюйма (9,525 мм). При необходимости отрегулируйте высоту основания уголка (см. рис. 4).

рис.4

6.Установите следующее основание для уголков, двигая его до тех пор, пока оно не обопрется на нижнее основание(см. рис. 5). Продолжайте монтировать этот ряд и следующие ряды, повторяя операции 3-6 и проверяя, чтобы в каждом ряду высота уголков совпадала с высотой панелей. Рекомендуется сначала закончить одну стену, а затем начинать другую. Чтобы вертикальные швы панелей на двух горизонтальных рядах не совпадали, начинайте следующий ряд панелей, отступив на 8 дюймов (20 см) от начальной точки предыдущего ряда. Располагайте вертикальные швы или стыки панелей в шахматном порядке по рядам.

7.Закончив облицовку всех стен, зафиксируйте уголковые фасады на основаниях (см. рис. 6).

рис.5                                                                    рис.6

Общая информация:

- Используя J-образные профили (например, для обводки окон), всегда оставляйте зазор 3/16 дюйма между профилем и панелью.

- Если необходимо зафиксировать обшивку гвоздем не через продолговатое крепежное отверстие, а в какой-нибудь скрытой точке панели, просверлите отверстие диаметром больше диаметра гвоздя, но меньше диаметра его шляпки, чтобы предусмотреть возможность расширения или сжатия.

- Данные панели можно использовать в помещениях, но нельзя устанавливать рядом с источником тепла (камином, печью и т.д.).

- Всегда работайте на уровне пояса, чтобы можно было посмотреть с обратной стороны панели, встали ли на место все крючки.

- Не крепите арматуру прямо на обшивку. Крепежные детали должны устанавливаться на твердую поверхность.